## Slide 1: Принципы фМРТ
Формирование изображения

## Slide 2: МРТ
• МРТ изучает анатомию мозга.
  - Структурные (T1) изображения
  - Высокое пространственное разрешение
  - Может различать разные типы тканей

## Slide 3: фМРТ
• ФМРТ изучает функцию мозга.
  - Функциональные (T2*) изображения
  - Более низкое пространственное разрешение / более высокое временное разрешение
  - Свяжите изменения сигнала с экспериментальной манипуляцией

## Slide 4: Функциональный МРТ
• Эксперимент с фМРТ состоит из последовательности отдельных МРТ-изображений, на которых можно изучить изменения оксигенации мозга во времени.

## Slide 5: BOLD МРТ
• Наиболее распространенный подход к фМРТ использует контраст, зависящий от уровня оксигенации крови (BOLD).
• Он позволяет нам измерять соотношение оксигенированного и деоксигенированного гемоглобина в крови.
• Он не измеряет активность нейронов напрямую, вместо этого он измеряет метаболические потребности (потребление кислорода) активных нейронов.

## Slide 6: BOLD контраст
• Гемоглобин существует в двух разных состояниях, каждое с разными магнитными свойствами, создавая разные локальные магнитные поля. (Полинг, 1936 г.)
  - Оксигемоглобин диамагнитен.
  - Дезоксигемоглобин парамагнитен.
• BOLD фМРТ использует разницу в Т2 * между оксигенированным и деоксигенированным гемоглобином.
  - Дезоксигемоглобин подавляет сигнал MR.
  - По мере снижения концентрации дезоксигемоглобина сигнал фМРТ увеличивается.

## Slide 7: BOLD физиология
В покое
- Нормальный расход (rCBF)
- Нормальный сигнал, взвешенный по T2 *
Активный
- Повышенный поток (rCBF)
- Пониженный Deoxy-Hb
- Повышенный CBV
- Повышенный сигнал, взвешенный по T2 *

## Slide 8: BOLD сигнал
• Изменение МР-сигнала, вызванное мгновенной активностью нейронов, известно как функция гемодинамического ответа.
• По мере увеличения нервной активности возрастает метаболическая потребность в кислороде и питательных веществах.
• По мере извлечения кислорода из крови гемоглобин становится парамагнитным, что создает искажения в магнитном поле, вызывающие уменьшение T2 * (т.е. более быстрое затухание сигнала).

## Slide 9: BOLD сигнал
• Первоначальное повышение уровня дезоксигемоглобина может привести к уменьшению BOLD-сигнала («начальный провал»).
• Чрезмерная компенсация кровотока снижает концентрацию дезоксигемоглобина и склоняет чашу весов к оксигемоглобину.
  - Это приводит к появлению пика ЖИВОГО сигнала примерно через 4-6 с после активации.
• Достигнув пика, ЖИРНЫЙ сигнал уменьшается до амплитуды ниже базового уровня.
  - Недостаточность импульса после стимула происходит из-за сочетания снижения кровотока и увеличения объема крови.

## Slide 10: HRF
Самый сильный сигнал появляется через 5-6 секунд после активации.
Эмпирические гемодинамические реакции на кратковременные события
BOLD фМРТ (условные единицы)
Время (секунды)
Вероятная нейронная активность
Зрительная
Моторная

## Slide 11: HRF свойства
• Величина изменения сигнала довольно мала.
  - от 0,1 до 5%
  - Трудно увидеть на отдельных изображениях
• Ответ задерживается и довольно медленный.
  - Извлечь временную информацию сложно, но возможно
  - Даже короткие события имеют довольно длинный отклик
• Было показано, что точная форма ответа варьируется в зависимости от субъектов и регионов.

## Slide 12: Насколько хорошо BOLD-сигнал отражает увеличение нейрональной активности?
• BOLD сигнал часто относительно близко соответствует потенциалу местного поля, потенциалу электрического поля, окружающему группу ячеек.
• Отражает интегрированную постсинаптическую активность во многих условиях.
• Локализация BOLD-сигнала в областях с повышенной нейронной активностью улучшается с увеличением напряженности поля: уменьшенная функция распределения точек и вклад крупных сосудов
• Не всегда отражает изменения нейрональной активности.
  - Предварительное расширение сосудов (Sirotin & Das 2009)
  - Сосудистые взаимодействия: «кража крови» (Shmuel et al., Nature 2006).
Fried et al. 2005 Ann Rev Psych; Logothetis et al, 2001; Mukamel et al. 2005; Chaimow et al. 2011

## Slide 13: Пример: соответствие между жирным шрифтом и нейронной активностью.
Записывающий электрод
BOLD ответ
BOLD ответ [обычно] отражает объединенную потенциальную активность местного поля
Logothetis et al, 2001, Fig. 1

## Slide 14: Базовый контроль качества: оценка SNR
Основные определения
• Отношение сигнал / шум (SNR)
  - Сила сигнала, деленная на оценку изменчивости шума
  - Базовая мера величины эффекта
• Контрастность шума (CNR)
  - Разница между двумя сигналами, разделенная на оценку изменчивости шума (дополнительные определения см. В Welvaert & Rosseel 2013)
Пространственный: рассчитывается по одному изображению.
Временной:
рассчитывается для каждого вокселя во времени.

## Slide 15: Базовый контроль качества: оценка SNR
Область сигнала
Область шума (N)
Ткань2
Ткань1
Измерения с одним изображением
  - Рассчитывается для одного изображения, одно статистическое значение для каждого изображения.
• Пространственный SNR:
  - Средняя интенсивность в области сигнала интереса (μА), деленная на стандартное отклонение вне области сигнала (σN)
• Отношение пространственного контраста к шуму (CNR)
  - Разница в интенсивности между двумя типами тканей, разделенная на вариабельность их измерений:
(μT1-μT2)/σT1,2

## Slide 16: Базовый контроль качества: оценка SNR
Меры временных рядов
  - Рассчитывается для каждого вокселя во временном ряду
Один воксель
Карта
• Временное SNR (или функциональное SNR)
- Средний сигнал во времени, деленный на изменчивость (т. е. Стандартное отклонение) во времени, μv / σв
- С данными с временным удаленным трендом, также называемым отношением сигнал-шум-флуктуация (SFNR); Friedman & Glover 2006
• Временной CNR (или чувствительность сигнала)
- Разница в интенсивности для состояний «включено» и «выключено», разделенная на вариабельность
- Относится к чувствительности к задаче (например, BOLD чувствительность)

## Slide 17: Масштабирование: проблемы с количественной оценкой BOLD ответов
• Абсолютное масштабирование BOLD ответов произвольно.
• Зависит от переменных приобретения:
- напряженность поля
- Последовательность импульсов и усиление усилителей
- Параметры сбора данных: TR, TE, размер вокселя и угол поворота.
- Тип ткани: локальная концентрация воды.
• Также зависит от переменных анализа (подробнее об этом позже)
• Подразумеваемое
- Большинство значений указано в условных единицах (A.U.s) или% изменения сигнала
- Не проблема при сравнении условий (например, задач) и участников, полученных с одним и тем же сканером и параметрами.

## Slide 18: Нелинейность
• Исследования показали, что BOLD ответ является примерно линейным с некоторыми отклонениями от линейности.
• Имеются некоторые свидетельства рефрактерных эффектов или насыщения, которые представляют собой уменьшение амплитуды ответа в зависимости от интервалов между стимулами.
• Имеются доказательства нелинейности, если стимулы расположены на расстоянии менее 5-6 секунд друг от друга (например, Meizin et al. 2000; Wager et al. 2005).
• Трудно учесть в анализе, может вызвать затруднения. Лучше всего свести к минимуму с помощью соответствующего экспериментального дизайна (подробнее об этом позже).

## Slide 19: Пример: нелинейность
• Серия из 1, 2, 5, 6, 10 или 11 событий визуальной «мигающей шахматной доски» (длительность 125 мс).
BOLD % изменения сигнала
Время (сек)
• Без нелинейности реакция на два события была бы примерно вдвое выше, чем на одно событие.
• Отклик на пять событий будет примерно в 3 раза выше (менее 5 из-за сдвига во времени)
• Фактические отклики близки к 1/2 прогнозируемой амплитуды. Это нелинейное «насыщение».
Wager et al. 2005