## Slide 1: Фундаментальная нейронаука для нейровизуализации
Функциональное МРТ-исследование

## Slide 2: BOLD МРТ сигнал
Основное состояние
T2 *: затухание поперечной намагниченности из-за локальных изменений магнитного поля.
T2* затухание
T2 затухание

## Slide 3: BOLD МРТ сигнал
• Важно отметить, что BOLD фМРТ не является непосредственным измерением нейронной активности. Вместо этого он измеряет метаболические потребности (потребление кислорода) активных нейронов.
• Функция гемодинамического ответа (HRF) представляет изменения в сигнале фМРТ, вызванные нервной активностью.

## Slide 4: фМРТ эксперимент
BOLD фМРТ:
  • Неинвазивный
  • Пространственное разрешение 1-1,5 мм.
  • Временное разрешение ~ 0,5 секунды
  • Отсутствие длительного эффекта.
  • Оценить функцию структур мозга и мозговых сетей.

## Slide 5: фМРТ эксперимент

## Slide 6: фМРТ эксперимент
Эксперимент Сжатия пальцев
Сжать
Отпустить
Отпустить
Отпустить
Отпустить
Отпустить
Сжать
Сжать
Сжать
BOLD ответ в вокселе

## Slide 7: фМРТ эксперимент
Эксперимент Сжатия пальцев

## Slide 8: фМРТ эксперимент
Эксперимент Сжатия пальцев
Сжать
Отпустить
Отпустить
Отпустить
Отпустить
Отпустить
Сжать
Сжать
Сжать
BOLD ответ в вокселе

## Slide 9: Блочный дизайн
Преимущества конструкции блока фМРТ
• Блочный дизайн прост в разработке и реализации.
• Анализ прост.
• Надежная активация благодаря большому количеству испытаний
• Устойчив к неопределенности в отношении сроков и формы гемодинамического ответа.
Недостатки конструкции блока фМРТ
• Приходится предполагать однократный режим активации на постоянном уровне с течением времени.
• Невозможно вывести какую-либо информацию об отдельных событиях.
• Нельзя сделать никаких выводов о динамике гемодинамической реакции.

## Slide 10: фМРТ эксперимент
Дизайн задания
Ожидаемый сигнал

## Slide 11: фМРТ эксперимент
рандомизированный (колеблющийся) интервал
Событийный дизайн
Нажать кнопку

## Slide 12: Событийный дизайн
Преимущества событийного дизайна фМРТ
• Позволяет делать выводы о времени активности нейронов.
• Позволяет гибко анализировать данные
• Позволяет выполнять апостериорную пробную сортировку
• Дрожание гарантирует, что упреждающие эффекты не искажают ответы.
Недостатки дизайна, связанного с событием фМРТ
• Сниженная мощность обнаружения по сравнению с эпохальным дизайном.
• Чувствительность к ошибкам функции гемодинамического ответа.
• Огнеупорные эффекты могут повлиять на анализ.

## Slide 13: фМРТ эксперимент
Блочный дизайн
Событийный дизайн
Когнитивное вычитание

## Slide 14: Когнитивное вычитание
• Также известен как категориальный дизайн.
• Предполагает, что различные когнитивные компоненты независимы в пространстве, например память в гиппокампе и т. д.
• Чистая вставка (Donders, 1868): процессы в сложных условиях просто добавляются поверх процессов в более простых или базовых условиях.
• Вычитание активации во время контрольной задачи из активации во время экспериментальной задачи показывает только активацию, относящуюся к рассматриваемому когнитивному процессу. Задача А - Задача Б.

## Slide 15: Когнитивное вычитание
Выбор условия управления:
• Вычитание двух условий допустимо только в том случае, если условия различаются только в одном свойстве.
• Любой фактор, зависящий от независимой переменной, является смешивающим фактором и должен контролироваться.

## Slide 16: Когнитивное вычитание
Вычитание двух условий допустимо только в том случае, если условия различаются только в одном свойстве:
Лицо
Перемешено
Лицо
Места + Перемешать