## Slide 1: Принципы фМРТ
Психологические вопросы и выводы

## Slide 2: Магнитно-резонансная томография
МРТ-сканер состоит из электромагнита с очень сильным магнитным полем (1,5 - 7,0 Тл).
Магнитное поле Земли = 0,00005 тесла
3 Тесла в 60 000 раз сильнее магнитного поля Земли.

## Slide 3: Что измеряет МРТ
• МРТ - это чрезвычайно универсальный метод визуализации, который можно использовать для изучения как структуры мозга, так и его функций.
• Как структурные, так и функциональные изображения МРТ получают с помощью одного сканера.
• Можно создать различные типы изображений мозга, чтобы подчеркнуть контраст, связанный с различными характеристиками тканей.

## Slide 4: Принципы МРТ
• Все методы магнитно-резонансной томографии основаны на основных физических принципах.
• Чтобы понять, мы должны начать с изучения одного атомного ядра и проиллюстрировать его влияние на генерируемый МР-сигнал.
• В частности, мы фокусируемся на атомах водорода, состоящих из одного протона.

## Slide 5: Принципы МРТ
Протоны можно рассматривать как положительно заряженные сферы, которые всегда вращаются. Они создают суммарный магнитный момент вдоль оси спинов.

## Slide 6: Принципы МРТ
Протоны можно рассматривать как положительно заряженные сферы, которые всегда вращаются. Они создают суммарный магнитный момент вдоль оси спинов.

## Slide 7: Чистая намагниченность
• Мы не можем измерить намагниченность отдельного протона с помощью MR, вместо этого мы измеряем суммарную намагниченность всех ядер в объеме.
• Чистую намагниченность M можно рассматривать как вектор с двумя компонентами.
  - Продольная составляющая, параллельная магнитному полю.
  - Поперечный составляющая, перпендикулярный полю.

## Slide 8: Чистая намагниченность

## Slide 9: Чистая намагниченность

## Slide 10: Чистая намагниченность
В отсутствие внешнего магнитного поля ядерные магнитные моменты ориентированы случайным образом.
Нет чистой намагниченности.

## Slide 11: Чистая намагниченность
При помещении в сильное магнитное поле ядра выравниваются по полю. Это создает чистую продольную намагниченность в направлении поля.

## Slide 12: Чистая намагниченность
Ядра прецессируют вокруг поля с угловой частотой, определяемой ларморовской частотой, но со случайной фазой.

## Slide 13: Чистая намагниченность
Радиочастотный (РЧ) импульс используется для выравнивания фазы и «опрокидывания» ядер. Это вызывает уменьшение продольной намагниченности и устанавливает новую поперечную намагниченность.

## Slide 14: Чистая намагниченность
Радиочастотный (РЧ) импульс используется для выравнивания фазы и «опрокидывания» ядер. Это вызывает уменьшение продольной намагниченности и устанавливает новую поперечную намагниченность.

## Slide 15: Расслабление
• После удаления РЧ-импульса система пытается вернуться в состояние равновесия.
• Поперечная намагниченность начинает исчезать (поперечная релаксация), а продольная намагниченность возвращается к своему первоначальному размеру (продольная релаксация).
• Во время этого процесса создается сигнал, который можно измерить с помощью приемной катушки.

## Slide 16: Время продольной релаксации
Восстановление продольной намагниченности описывается постоянной времени T1.

## Slide 17: Время продольной релаксации
Сигнал
Белое вещество
Серое вещество

## Slide 18: Время поперечной релаксации
Спад намагниченности из-за взаимодействия между ядрами описывается постоянной времени T2.

## Slide 19: Контраст изображения
• Изменяя, как часто мы возбуждаем ядра (TR) и как скоро после возбуждения мы начинаем сбор данных (TE), мы можем контролировать, какая характеристика будет подчеркнута.
• Измеренный сигнал приблизительно:
где Т1 и Т2 - свойства ткани.

## Slide 20: Формирование изображения
• Цель МРТ - построить изображение или матрицу чисел, которые соответствуют пространственным положениям.
• Изображение отображает пространственное распределение некоторых свойств ядер в образце.
• Это может быть плотность ядер или время релаксации тканей, в которых они находятся.

## Slide 21: Контраст изображения
Короткий
Длинный
Короткий
Длинный
TE (echo time) - время между возбуждением и сбором данных

## Slide 22: Контраст фМРТ
• T2 * - совместное влияние T2 и локальных неоднородностей магнитного поля.
• Сканер можно запрограммировать на устранение эффектов этих неоднородностей или, альтернативно, на их усиление.
• Последние типы процедур составляют основу BOLD фМРТ.

## Slide 23: Контраст изображения
• Могут создаваться изображения, чувствительные в первую очередь к T1, T2 или T2 *.
• Поскольку T1 и T2 различаются в зависимости от типа ткани, они могут представлять границы между CSF, серым и белым веществом.
• Поскольку T2 * чувствителен к кровотоку и оксигенации, его можно использовать для визуализации функции мозга.