## Slide 1: Принципы фМРТ
Формирование изображения

## Slide 2: Формирование сигнала
• Объект помещается в МРТ-сканер.
  - Ядра атомов H11 выравниваются по магнитному полю.
  - Ядра прецессируют вокруг поля с аналогичными частотами, но со случайной фазой.
  - Чистая продольная намагниченность в направлении поля.
• Внутри среза радиочастотный (РЧ) импульс используется для выравнивания фазы и «опрокидывания» ядер.
  - вызывает уменьшение продольной намагниченности и устанавливает новую поперечную намагниченность.

## Slide 3: Формирование сигнала
• После удаления РЧ-импульса система пытается вернуться в состояние равновесия.
  - Поперечная намагниченность исчезает (поперечная релаксация), а продольная намагниченность возвращается к своему первоначальному размеру (продольная релаксация).
  - Продольная релаксация: экспоненциальный рост, описываемый постоянной времени T1.
  - Поперечная релаксация: экспоненциальный спад, описываемый постоянной времени T2.
• Во время этого процесса создается сигнал, который можно измерить с помощью приемной катушки.

## Slide 4: Выбор фрагмента
• Большинство структурных МРТ и фМРТ сканирований включают построение трехмерного изображения из набора двухмерных срезов.

## Slide 5: Формирование изображения
• Представьте себе срез мозга, разделенный на несколько объемных элементов или вокселей одинакового размера.

## Slide 6: Градиенты
• Измеряемый сигнал объединяет информацию от всего мозга:
• Градиент магнитного поля используется для последовательного управления пространственной неоднородностью магнитного поля, поэтому каждое измерение может быть выражено:

## Slide 7: K-пространство
• Измерения производятся в частотной области (k-пространство).
• Выполняя измерения для нескольких значений (kx, ky), мы можем получить достаточно информации для решения обратной задачи и восстановления ρ (x, y).
• Мы можем использовать обратное преобразование Фурье (IFT - inverse Fourier transform):

## Slide 8: Измерения K-пространства
• На практике измерения данных выполняются дискретно в конечной области.
  - Используйте дискретные преобразования Фурье.
• Количество выполненных нами измерений в k-пространстве влияет на пространственное разрешение изображения.
  - Требуется достаточно измерений для решения обратной задачи.
16 неизвестных
4 неизвестных

## Slide 9: EPI и спирали

## Slide 10: Изображения величин
• Измеренные данные в k-пространстве имеют комплексные значения.
  - Следовательно, измерение в каждом вокселе является сложным.
• Обычно мы работаем с масштабными изображениями или
где ρR и ρI - действительная и мнимая части измерения k-пространства.

## Slide 11: Изображения величин
• Измеренные данные в k-пространстве имеют комплексные значения.
  - Следовательно, измерение в каждом вокселе является сложным.
• Обычно мы работаем с масштабными изображениями или
где ρR и ρI - действительная и мнимая части измерения k-пространства.

## Slide 12: Формирование изображения
k-пространство
Пространство изображения